Jump – yok onu eklemeniz gerek jumpın mux u ve control unitin içine eklemeniz gerek

Control unit

- yeni instructionları opcode larına göre çıkan sinyalleri ayarlamanız gerek
- eski instructionların yeni sinyallerini ayarlamanız gerek ( mesela lw de link 0 olacak onun gibi )

Alu Control

- burdan kontrol edilen sinyaller var ( reg_31_r , link_r ,jmor_mem, jump_mem, jalr ) bunlar R type için bazı instructionlarda 1 olması gerek onu ayarlamanız gerekiyor

- ANDI için alu op 11 oluyor alucontrol den çıkan 3 bitlik alu control output 000 a ayarlamanız gerek ( AND için )

- SRLV için 100 çıkıyor ALU nun içine 100 geldiğinde shift yapmasını sağlamanız gerekir
 function code 6

- JMOR da alu op 10 output 001 ( OR için ) function code 37

- JALR alu op 10 funct 9 output u ALU da hiç bir işlem yapmadan RS I çıkaran condition olmalı (011)

ALUdan V değeri çıkcak registera kaydetcez

Eklenen muxlar

1- Regdest den sonra bir tane mux
- 0 a regdest den çıkan sonuç giriyor,	1 e 31 değeri giriyor
- bu mux u da reg_31 ile reg_31_r nin OR u kontrol ediyor

2- Write Data dan önce bir tane mux

- 0 değerine memory veya aludan gelen değer giriyor
- 1 değerine PC + 4 giriyor
- bu mux u link ile link_r nin OR u kontrol ediyor

3- zerodan sonra bir tane mux

- 0 değerine aludan çıkan zero giriyor
- 1 değerine bunun inverti giriyor
- bu mux u b_invert kontrol ediyor

4- b_invert ten sonra bir tane mux daha
- 0 değerine önceki muxdan çıkan değer giriyor
- 1 değerive Status registerdeki V nin değeri giriyor
- bu mux u BALV sinyali kontrol ediyor

5- jump dan sonra bir tane mux daha

-0 değerine jumpdan sonra çıkan değer giriyor

-1 değerinede memtoreg muxundan çıkan değer giriyor
- bu mux u jump_mem sinyali kontrol ediyor

Yeni eklenen or ve xor lar

3 or 1 xor

- Reg dest in olduğu mux biraz değişti onun control sinyali

regdest XOR jalr nin sonucu

- memtoreg mux u biraz değişti onun control sinyali

memtoreg OR jmor_mem in sonucu